QLD-K10直埋电缆接地故障测试仪

目前运行的电缆很多是采用直埋方式铺设的。电缆的接地故障会导致很多后果：无铠装的电缆接地故障会导致电能损失或者无法传输电力，比如直埋的路灯电缆及较多的直埋低压电缆；有铠装的直埋电缆接地故障会导致电缆大面积受潮，例如高压电缆的外护套破损后的铠装接地故障。

为了快速方便的解决上述的问题，我们集中众多力量开发了此款电缆故障测试仪，该仪器由路径/故障信号发生器、故障定位仪以及路径接收机三部分组成，用于直埋电缆接地故障点的寻找以及直连法电缆路径,电缆埋设深度的探测。

性能指标

路径/故障信号发生器：

- 可同时发射路径信号及故障探测信号，简单方便；可单独发射路径信号，低耗省电，提高电池的续航时间。

- 路径信号发射频率12KHz。

- 路径信号发射功率，最大10W（智能功率保护技术允许发射机无限期短路，绝不会被烧坏）。

- 路径信号输出阻抗自动匹配0-2KΩ。支持接地不良情况下的路径信号发射。

- 路径信号发射情况及故障信号发射情况同时显示。

- 傻瓜式操作，信号一触即发！

- 重量：1Kg。

路径信号接收机：

  - 路径信号输出方式：指针+音频信号。

  - 路径测试方法：峰值法，谷值法一键切换。

  - 单节9V电池供电，省电耐用，整机耗电流10mA。可以连续续航10-20小时。

故障定位仪：

- 智能信号锁定技术，提高接收灵敏度。

- 故障信号显示方式：十级LED显示。

- 故障点方位显示方式：LED。

- 单节9V电池供电，省电耐用，整机耗电流10mA。可以连续续航10-20小时。